15.04.2020г № 41а

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАМЗОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАНОЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАМЗОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2032 ГОДА

На основании постановления Главы Замзорского образования от 13.04.2020г. № 41 «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Замзорского муниципального образования до 2032 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Замзорского муниципального образования, администрация Замзорского муниципального образования – администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Замзорского муниципального образования до 2032 года.

2. Опубликовать сведения о размещении актуализированной схемы и разместить актуализированную схему в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте Администрации Замзорского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения.

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального   опубликования в печатном средстве массовой информации «Вестник Замзорского сельского поселения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Замзорского

муниципального образования Е.В. Бурмакина

Утверждена

Постановлением администрации

Замзорского муниципального образования

администрации сельского поселения

от  15.04.2020г. № 41а

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАМЗОРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

п.Замзор

Содержание

Введение

1.Паспорт схемы.	5

Глава 1. Схема водоснабжения

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

1.1.2 Описание и функционирования и систем водоснабжения.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

1.1.4 Направления развития централизованных систем водоснабжения.........................                                                                                                     7

1.2 Существующие балансы водопотребления

1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

1.5 экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.....................               10

1.6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1.7. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения..                            11

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.............................................................................................................                  11

Глава 2. Схема Водоотведения	12

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в водоснабжении муниципального образования

2.2 Существующие балансы системы водоотведения

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов  централизованной системы водоотведения.........................................                   13

2.6 Предварительный расчет стоимости выполнения работ......................                 13

2.7 целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;.................                                                                                                            14

2.8 перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения       (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.................................................................                                                         14

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Глава4. Графические материалы..............................................................                      16

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Замзорского муниципального образования на период до 2032 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах    организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Генерального плана Замзорского муниципального образования (утверждённого Решением Думы Замзорского муниципального образования 26.11.2013 года № 35), выполненного  ОАО   «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ», а так же в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «Водоснабжении и    водоотведении»

- Водного кодекса Российской Федерации.

Состав схемы водоснабжения:

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а так же безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжение;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- насосные станции;

2)   Водоотведение:

- хозяйственно-бытовая канализация;

- ливневая канализация.

# 1.Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Замзорского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Замзорского муниципального образования.

Местонахождение объекта

Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, Замзорское муниципальное образование.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и  водоотведении»:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011г. № 204 « Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

- СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Цели схемы:

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2032г.;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоотведения, а так же гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы:

Первый этап 2014-2024г:

- устройство скважины в районе ул. Нефтяников в п. Замзор с обустройством насосной станции;

- обустройство насосной станции в п.Замзор;

- обустройство насосной станцией скважины в уч. Загорье.

Второй этап 2024-2032г.

- устройство в п. Замзор кольцевой сети  хозяйственно - питьевого водопровода с расположением на ней пожарных гидрантов и водоразборных колонок;

- ввод в эксплуатацию ВОС;

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы:

- Установка нового оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль исполнения:

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Замзорского муниципального образования в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# Глава 1. Схема водоснабжения

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования

В состав Замзорского муниципального образования входит 6 населённых пунктов. Автономных систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения  на территории поселения нет.

### 1.1.2 Описание и функционирование  систем водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от  подземных источников, водонапорных башен, скважин  общего пользования и насосных станций. Центральное водоснабжение отсутствует.

Существующие водонапорные башни являются собственностью Замзорского муниципального образования. На территории Замзорского МО водонапорные башни имеются в следующих населенных пунктах:

- п. Первомайский: ул. Нагорная 3а. Марка насоса: ЭЦВ 6-6,3-125. Объем накопительного резервуара - 5м³. Процент износа – 28%.

- - уч. Загорье: ул. Новая, 7. Марка насоса: ЭЦВ 6-6,3-125. Объем накопительного резервуара - 5м³. Процент износа – 56%.

- п. Замзор: ул. Вокзальная, 2а. Марка насоса: ЭЦВ 6-6,3-125. Объем накопительного резервуара - 15м³. Процент износа – 60%.

п. Первомайский: ул.Нагорная,29. Марка насоса ЭЦВ 6-6,3-125, объем бака 25м³, процент износа 28..

Насосная станция:

п. Первомайский: ул. Центральная, 38. Насос скважинный ЭЦВ 6-6,5-140, гидроаккумулятор -200л, Объем накопительного резервуара - 10м³.

п.Замзор, ул.Центральная, 10А, блочно-модульная насосная станция «Аква -2,4-3-С», гидроаккумулятор-500 литров, объем накопительного резервуара- 10м3.

Скважина:

п. Алгашет, ул. Вокзальная, 17а.

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует.

Ливневая канализация отсутствует.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | п. Замзор ул.Вокзальная, 2а | Водонапорная башня, объем бака 15³ - 1 шт. | 1897 | - |
| 2 | уч. Загорье ул.Новая, 7 | Водонапорная башня, объем бака 5м³ - 1 шт. | 1968 | - |
| 3 | п. Замзор ул.Центральная, 10А | Насосная станция, гидроаккумулятор -500л, | 2019 | 10 |
| 4 | п. Первомайский ул.Центральная 38 | Насосная станция, гидроаккумулятор -200л, Объем накопительного резервуара - 10м³. | 2014 | 10 |
| 5 | п. Первомайский ул.Нагорная, 3а | Водонапорная башня, объем бака 5м³ - 1 шт. | 1970 | - |
| 6 | п. Первомайский ул.Нагорная 29 | Водонапорная башня, объем бака 25м³ - 1 шт. | 1970 | - |
|  | п. Алгашет ул.Вокзальная 17а | скважина | 1977 | - |

Разработаны проекты зон санитарной охраны объектов водоснабжения Замзорского муниципального образования по двум водоисточникам в п. Замзор, ул.Центральная 10А и в п Замзор, ул.Вокзальная 2а.

Данные лабораторных анализов качества воды:

Согласно утверждённым планам, вода из водонапорных башен ежегодно подвергается лабораторным исследованиям. По данным протоколов лабораторных испытаний, пробы воды соответствуют Сан. Пин. 2.1.4.1074-01.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

-Водонапорные башни имеют здания и оборудование  неудовлетворительного состояния и   требуют замены;

-.Централизованным водоснабжением Замзорское сельское поселение не обеспечено, что замедляет развитие сельского поселения в целом.

1.1.4 Направления развития централизованных систем водоснабжения

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения. Планируется обустройство населённых пунктов Замзорского МО водонасосными станциями с проведением от них кольцевой системы водоснабжения. Горячее водоснабжение не планируется.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

### 1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Водопотребление (существующее положение).

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2020г.

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Алгашет | 0,023 | 150 | 1,1 | 1,3 | 4,93 |
| п. Замзор | 0,971 | 150 | 1,1 | 1,3 | 208,28 |
| п. Первомайский | 0,249 | 150 | 1,1 | 1,3 | 53,41 |
| уч. Загорье | 0,051 | 150 | 1,1 | 1,3 | 10,94 |
| Уч. Косой Брод | 0,004 | 150 | 1,1 | 1,3 | 0,86 |
| д.Старый Замзор | - | - | - | - | - |
| Итого | 1,298 | 150 | 1,1 | 1,3 | 278,42 |

Население Замзорского МО на сегодняшний день предусматривается в количестве 1,298 тыс.человек.С учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности – 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 278,42³/сутки.

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2032 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице

| № | Наименование | 2014г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Алгашет | 34 | 36 | 36 |
| 2 | п. Замзор | 1089 | 1099 | 1107 |
| 3 | п.Первомайский | 328 | 333 | 335 |
| 4 | уч. Загорье | 69 | 72 | 75 |
| 5 | уч. Косой Брод | 12 | 12 | 15 |
|  | Итого | 1532 | 1552 | 1568 |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития Замзорского муниципального образования источником хозяйственно - питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для Замзорского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка и существующий жилой фонд на конец расчётного срока 2032 года оборудуется централизованными системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется внутренним водоснабжением и местными водонагревателями по собственному усмотрению жителей.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел);

- на внутреннее –  2х2,5л/с +2х5л/с=15л/с.

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Необходимое количество резервуаров:

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных), м³ |
| --- | --- |
| п. Алгашет | 2х50 |
| п. Замзор | 2х100 |
| п. Первомайский | 2х50 |
| уч. Загорье | 2х50 |
| уч. Косой Брод | 2х50 |
| Всего | 8х50; 2х100 |

Перспективные расходы воды на хозяйственно - питьевые нужды

| Планировочные районы | Население тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Алгашет | 0,036 | 150 | 1,1 | 1,3 | 7,72 | 3чх1х5 | 54 | 1 | 55 |
| п. Замзор | 1,107 | 150 | 1,1 | 1,3 | 237,45 | 3чх1х10 | 108 | 30 | 138 |
| п. Первомайский | 0,335 | 150 | 1,1 | 1,3 | 71,86 | 3чх1х5 | 54 | 9 | 63 |
| уч. Загорье | 0,075 | 150 | 11,1 | 1,3 | 16,09 | 3чх1х5 | 54 | 2 | 56 |
| уч.Косой Брод | 0,015 | 150 | 1,1 | 1,3 | 3,22 | 3чх1х5 | 54 | 1 | 55 |
| Итого | 1,568 | 150 | 1,1 | 1,3 | 336,34 | 3чх1х5 | 324 | 43 | 367 |

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Водоснабжение населённых пунктов Замзорского МО осуществляется от подземных источников. Действующие скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны быть ликвидированы.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием. Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø160÷110 мм согласно ГОСТ 18599-2001.

Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной нагрузкой.

Для гарантированного водоснабжения п. Замзор желательно устройство дополнительной арт. скважины с обустройством водонасосной станции. Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам  равны 367м³.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Объекты строительства водоснабжения 2 очереди с  2024г. и на расчетный срок до 2032г.

| Наименование населенного пункта | Объекты строительства 1 очереди | Объекты строительства на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема, м³/сут. | Резервуары чистой воды, м³ | Водопровод, км. | Водопровод, км. |
| п. Алгашет | 7,72 | 2х50 | - | 2d=100=0,618 2d=100=0.270 2d=100=1.946 |
| п. Замзор | 237,45 | 2х100 | 2d=150=0.52 d=150=0.688 | d=100=2.229 d=150=0.977 d=100=1.644 d=150=0.952 |
| п.Первомайский | 71,86 | 2х50 | d=100=0.881(за границами)=0,588 | d=100=2,122 |
| уч. Загорье | 16,09 | 2х50 | 2d=100=0,307 | d=100=0,857 |
| уч. Косой Брод | 3,22 | 2х50 | - | 2d=100=1,168 |

Обеспечение пожарной безопасности части жилой планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 180м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Водомерными  узлами планируется также оснастить все насосные станции сельского поселения.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной ресурс.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Основными экологическими аспектами при водоснабжении муниципального образования являются:

- потребление воды питьевого качества;

- строительство и реконструкция водопроводов.

Не рациональное использование ресурсов ведет к истощению используемого водного горизонта. Расчет потребления воды и своевременная оценка дебита скважин, разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия воды питьевого качества в требуемых объёмах.

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водопровода.

В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

-заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО вокруг скважин и водонапорных башен. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПин 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует. Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки.

Своевременный мониторинг месторождений поземных вод, исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, соблюдение требований в области охраны окружающей среды обеспечат выполнение природоохранных мероприятий и исключат негативные воздействия на здоровье людей.

## 1.6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий предложенных в схеме водоснабжения населенных пунктов

окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

1.7.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Бурения новых артезианских скважин;

- Устройство резервуаров чистой воды;

- Устройство насосных станций;

- Строительство новых водозаборных узлов;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания

водопровода;

1.7.2. Повышение показателей качества воды:

- Установка фильтров очистки воды;

- Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после   установок обезжелезивания;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин,   резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и   сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы   из современных материалов не склонных к коррозии.

1.7.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения:

- Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей   централизованного водоснабжения;

- Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей    застройки;

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для   объектов капитального строительства.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Централизованных систем водоснабжения на территории Замзорского МО нет. После реализации схемы водоснабжения, ответственным за  обслуживание и эксплуатацию будет  администрация Замзорского МО.

# Глава 2. Схема Водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует. Ливневая канализация отсутствует.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населённых пунктов Замзорского муниципального образования - сельского поселения  оборудованы надворными уборными.

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

1. В настоящее время Замзорское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системы канализации нет.

2. В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

3. Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

4. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га. Наружные сети и сооружения принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах.

## 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Перспективные балансы системы водоотведения приведены в таблице

| Таблица перспективного водоотведения на 2024-2032г. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Ккол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Замзорское МО |  |  |  |  |  |
| I этап на 2024г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 1552 | 25 | 38,8 | 14,2 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 4,66 | 1,70 |
|  | Полив | чел | 1552 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 43,46 | 15,9 |
| II этап на 2032г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 1568 | 160 | 250,88 | 91,6 |
|  | неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 30,11 | 10,99 |
|  | Полив | чел | 488 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 383,58 | 102,59 |

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га.

Ливневая канализация Замзорского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03, во избежание размыва, проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6м и глубиной до 1м.

Хозяйственно-бытовая канализация

В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

Объектов строительства канализации в Замзорском муниципальном образовании не  предусмотрено.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

При планировании и застройке сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды.

Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

Данные положения определяются Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду, муниципальным образованием в целом.

2.6 Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно - строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

На основании того, что объектов строительства канализации в Замзорском муниципальном образовании не предусмотрено, проектная и сметная документация не разрабатывалась.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся следующие показатели:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод.

Организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Замзорского МО нет объектов водоотведения. При реализации схемы водоотведения и создания ливневой канализации, ответственным за содержание и обслуживание будет администрация Замзорского МО.

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

На первый этап с 2014-2024г. для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- устройство скважины в районе ул. Нефтяников в п. Замзор с обустройством насосной станции;

- обустройство насосной станции в п.Замзор;

- обустройство насосной станцией скважины в уч. Загорье.

Второй этап 2024-2032г.

- устройство в п. Замзор кольцевой сети  хозяйственно - питьевого водопровода с расположением на ней пожарных гидрантов и водоразборных колонок;

Водоотведение

На весь этап с 2014 по 2032г. предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию ливневой  канализации:

- обустройство территории индивидуальной застройки и зеленой зоны открытыми водостоками;

- регулярная очистка и текущий ремонт водостоков

## Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом РФ от 03.06.2006г № 74–ФЗ.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий населенных пунктов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов, при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям соответствующих поселений органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы и иные способы предоставления такой информации.

Размеры минимальных водоохранных зон водных объектов, исходя из протяженности от истоков и створов водохозяйственных участков, в административных границах Замзорского муниципального образования (таблица 46) устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ, с изменениями от 06.12.2011 года.

Водоохранные и прибрежные зоны водных объектов Замзорского МО.

| Наименование водотока | Длина водотока, км | Водоохр. зона, м | Прибреж. полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Топорок | 230 | 200 | 50 |
| р. Гавриловка | 13 | 100 | 50 |

На территориях населенных пунктов, при наличии ливневой канализации и набережных, границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Отсутствие контроля за сбором и вывозом мусора приводит к образованию несанкционированных свалок, которые в первую очередь являются источниками загрязнения почвы и, соответственно, создают возможность для загрязнения подземных и поверхностных вод.

4. Графические материалы